## Slide 1
Advanced Computer Architecture
高等计算机体系结构
天津大学智能与计算学部
计算机科学与技术学院

## Slide 2
Part 1: Instruction Level Parallelism
第一部分：指令级并行
指令级并行的概念
动态指令调度
分支预测技术
静态指令调度
多发射（多指令流出）技术

## Slide 3
指令级并行的概念
动态指令调度
分支预测技术
静态指令调度
多发射（多指令流出）技术
Part 1: Instruction Level Parallelism
第一部分：指令级并行

## Slide 4
Instruction Level Parallelism
指令级并行
指令之间存在的一种并行性，利用它，计算机可以并行执行两条或两条以上的指令，即指令重叠执行。
挖掘ILP的主要有两种方法：
  增加流水线的深度以重叠更多的指令，即流水线技术
  重复设置多个处理部件，让它们同时执行多条指令，即多发射技术
多发射技术的实现又分为两种途径：
  基于硬件的动态指令调度（也称动态多发射），即超标量技术
  基于软件的静态指令调度（也称静态多发射），即超长指令字技术

## Slide 5
Instruction Level Parallelism
指令级并行
典型流水线处理器的CPI如下：
  CPI流水线 = CPI理想 + 暂停结构冲突 +暂停数据冲突 + 暂停控制冲突
理想CPI是衡量流水线最高性能的一个指标，通常大于1。
多发射处理器同时启动多条指令，允许指令执行速率超过时钟速率，也就是CPI小于1。因此，常使用IPC，即每时钟周期执行的指令数度量处理器性能。

## Slide 6
Instruction Schedule
指令调度
考虑下面一段代码，目前大家所学流水线技术对于挖掘ILP的最大局限性是什么？
DIV.D F4，F0，F2
ADD.D F10，F4，F6
SUB.D F12，F6，F14
指令是按序流出和按序执行的，限制了挖掘更大ILP的可能
如何保证有更多指令能够进入流水线？— — 指令调度

## Slide 7
Instruction Schedule
指令调度
指令调度就是通过改变指令在程序中的位置，将相关指令之间的距离加大到不小于指令执行延迟的时钟数，这样就可以将消除相关指令带来的冒险，是确保挖掘更大ILP的基础。
指令调度受两方面因素影响：
  程序固有的指令级并行性
  流水线功能部件的执行延迟

## Slide 8
Instruction Schedule（Basic Block）
指令调度（基本块）
产生结果的指令 | 使用结果的指令 | 延迟(cycles)
浮点计算 | 另一个浮点计算 | 3
浮点计算 | 浮点store(S.D) | 2
浮点Load(L.D) | 浮点计算 | 1
浮点Load(L.D) | 浮点store(S.D) | 0
对于下面的源代码，在不进行指令调度和进行
指令调度两种情况下，分析其代码一次循环
（基本块）所需的执行时间。
for (i=1000; i>0; i--)
x[i] = x[i] + s;
Loop： L.D F0, 0(R1)
  ADD.D F4, F0, F2
  S.D F4, 0(R1)
  DADDIU R1, R1, #-8
  BNE R1, R2, Loop
假设分支条件的确认位于ID阶段，且具有一个分支延迟槽。此外，前推逻辑的起点位于EXE/MEM寄存器，导致分支指令如果使用前一条指令的结果，则延迟一个周期。

## Slide 9
在不进行指令调度的情况下，根据浮点流水线中指令执行的延迟，程序的实际执行情况如下：
  指令流出时钟
  Loop： L.D F0, 0(R1) 1
  (空转) 2
  ADD.D F4, F0, F2 3
  (空转) 4 (空转) 5
  S.D F4, 0(R1) 6
  DADDIU R1, R1, #-8 7
  (空转) 8
  BNE R1, R2, Loop 9
  (空转) 10
Instruction Schedule（Basic Block）
指令调度（基本块）

## Slide 10
使用编译器进行指令调度以后，程序的执行情况如下：
  指令流出时钟
  Loop： L.D F0, 0(R1) 1
  DADDIU R1, R1, #-8 2
  ADD.D F4, F0, F2 3
  (空转) 4 BNE R1, R2, Loop 5
  S.D F4, 8(R1) 6
Instruction Schedule（Basic Block）
指令调度（基本块）

## Slide 11
把循环体的代码复制多次并按顺序排放， 然后相应调整循环的结束条件。
通过循环展开，多个循环迭代的代码可以合在一起调度，给指令调度带来了更大的空间，从而为挖掘更高的ILP带来了可能。
此外，循环展开还能够抵消循环控制指令引起的开销。
Instruction Schedule（Loop Unrolling）
指令调度（循环展开）

## Slide 12
将上例中的循环展开3次得到4个循环体，形成没有调度的代码如下：
Instruction Schedule（Loop Unrolling）
指令调度（循环展开）
指令流出时钟
Loop: L.D F0, 0(R1) 1
（空转） 2
ADD.D F4, F0, F2 3
（空转） 4
（空转） 5
S.D F4, 0(R1) 6
L.D F6, -8(R1) 7
（空转） 8
ADD.D F8, F6, F2 9
（空转） 10
（空转） 11
S.D F8, -8(R1) 12
L.D F10, -16(R1) 13
（空转） 14
指令流出时钟
ADD.D F12, F10, F2 15
（空转） 16
（空转） 17
S.D F12, -16（R1） 18
L.D F14, -24（R1） 19
（空转） 20
ADD.D F16, F14, F2 21
（空转） 22
（空转） 23
S.D F16, -24（R1） 24
DADDIUR1, R1, # -32 25
（空转） 26
BNE R1, R2, Loop 27
（空转） 28
近50%是空转周期！

## Slide 13
调度后的代码如下：
Instruction Schedule（Loop Unrolling）
指令调度（循环展开）
指令流出时钟
Loop: L.D F0, 0（R1） 1
L.D F6, -8（R1） 2
L.D F10, -16（R1） 3
L.D F14, -24（R1） 4
ADD.D F4, F0, F2 5
ADD.D F8, F6, F2 6
ADD.D F12, F10, F2 7
ADD.D F16, F14, F2 8
S.D F4, 0（R1） 9
S.D F8, -8（R1） 10
DADDIU R1, R1, # -32 12
S.D F12, 16（R1） 11
BNE R1, R2, Loop 13
S.D F16, 8（R1） 14
没有空转周期！
结论：通过循环展开、寄存器重命名和指令调度，可以有效开发出指令级并行。

## Slide 14
Dependency
相关性
结构相关（结构冒险）、数据相关（控制冒险）、控制相关（控制冒险）。
相关不一定造成流水线冒险（harzard），但流水线冒险一定是由相关引起的。
数据相关大大限制了ILP，可以从两方面解决相关问题：
  保持相关，但避免发生冒险
  进行代码变换，消除相关

## Slide 15
Data Dependency
数据相关
写后读相关（Read after Write，RAW）：指令j需要i的计算结果，但在流水线中，j可能在i写入结果前对保存该结果的寄存器进行读操作，从而读取错误的数据。
读后写相关（Write after Read，WAR）：指令j在指令i读取某个寄存器之前对该寄存器进行了写操作，导致指令i读取了已经进行了写操作的数据，从而发生错误。
写后写相关（Write after Write，WAW）：指令i和j对相同的寄存器进行写操作，如果在流水线中，指令j先于指令i完成了对寄存器的写操作，从而导致最终寄存器中存放的是指令i的结果，而不是指令j的结果，发生写入顺序的错误。
假设指令i先于指令j进入流水线

## Slide 16
Name Dependency
名相关
指令使用的寄存器或存储器地址称为名。如果两条指令使用相同的名，但是它们之间并不存在“生产-消费”关系，则称为名相关。
  反相关（anti-dependency）：读后写相关
  输出相关（output dependency）：写后写相关
名相关本质上无数据交换，可通过改变指令中操作数的名称就可消除此类相关，称为重命名（Renaming）技术，既可通过软件完成，也可通过硬件完成。

## Slide 17
Name Dependency
名相关
Loop: L.D F0, 0(R1)
ADD.D F4, F0, F2
S.D F4, 0(R1)
L.D F0, -8(R1)
ADD.D F4, F0, F2
S.D F4, -8(R1)
L.D F0, -16(R1)
ADD.D F4, F0, F2
S.D F4, -16（R1）
L.D F0, -24（R1）
ADD.D F4, F0, F2
S.D F4, -24（R1）
DADDIU R1, R1, #-32
BNE R1, R2, Loop
输出相关
反相关
Loop: L.D F0, 0(R1)
ADD.D F4, F0, F2
S.D F4, 0(R1)
L.D F6, -8(R1)
ADD.D F8, F6, F2
S.D F8, -8(R1)
L.D F10, -16(R1)
ADD.D F12, F10, F2
S.D F12, -16（R1）
L.D F14, -24（R1）
ADD.D F16, F14, F2
S.D F16, -24（R1）
DADDIU R1, R1, #-32
BNE R1, R2, Loop

## Slide 18
Control Dependency
控制相关
对于提升性能而言，控制相关并不是一个主要限制。
当存在控制相关，但发现执行本不该执行的指令对程序的正确性没有影响，那么可以通过指令调度改善ILP。
对于正确地执行程序来说，必须保持的最关键的两个属性是：数据流和异常行为。
  数据流：数据从其产生者指令到其消费者指令的实际流动，即写后读相关
  异常行为：无论怎么改变指令的执行顺序，都不能改变程序中异常的发生情况，即精确异常。

## Slide 19
Control Dependency
控制相关
    DADDU R1，R2，R3
    BEQZ R12，Skipnext
    DSUBU R4，R5，R6
    DADDU R5，R4，R9
    Skipnext：OR R7，R8，R9

## Slide 20
Part 1: Instruction Level Parallelism
第一部分：指令级并行
指令级并行的概念
动态指令调度
分支预测技术
静态指令调度
多发射（多指令流出）技术

## Slide 21
Types of Instruction Schedule
指令调度的分类
静态调度
  依靠编译器对代码进行静态调度，以减少相关和冒险。
  它不是在程序执行的过程中、而是在编译期间进行代码调度和优化。
  通过把相关的指令拉开距离来减少可能产生的停顿。
动态调度
  在程序的执行过程中，依靠专门硬件对代码进行调度，减少数据相关导致的流水线停顿。

## Slide 22
Basic Idea
基本思想
目前大家所学流水线技术对于挖掘ILP的最大局限性是什么？
DIV.D F4，F0，F2
ADD.D F10，F4，F6
SUB.D F12，F6，F14
ADD.D指令与DIV.D指令关于F4相关，导致流水线停顿。SUB.D指令与流水线中任何指令都没有关系，但也因此受阻。
指令是按序流出和按序执行的，限制了挖掘更大ILP的可能。

## Slide 23
Basic Idea
基本思想
在前面的基本流水线中：
ID
检测结构冲突
检测数据冲突
一旦一条指令受阻，其后的指令都将停顿。

## Slide 24
Basic Idea
基本思想
为了使上述指令序列中的SUB.D指令能继续执行下去，必须把指令流出的工作拆分为两步：
  检测结构冲突
  等待数据冲突消失
只要检测到没有结构冲突，就可以让指令流出，并且流出后的指令一旦其操作数就绪就可以立即执行。
这样的流水线就是乱序（Out-of-order）执行流水线
  指令的执行顺序与程序顺序不相同
  指令的完成也是乱序完成的

## Slide 25
Basic Idea
基本思想
为了支持乱序执行，将5段流水线的译码阶段再分为两个阶段：
  流出（Issue，IS）：指令译码，检查是否存在结构冲突，指令顺序流出（in-order issue)。
  读操作数（Read Operands，RO）：等待数据冲突消失，然后读操作数，指令乱序执行（out of order execution）。
IS
RO
检测结构冲突
检测数据冲突

## Slide 26
Basic Idea
基本思想
在之前的5段流水线中，是不会发生WAR冲突和WAW冲突的。但乱序执行就使得它们可能发生了。
DIV.D F10, F0, F2
ADD.D F10, F4, F6
SUB.D F6, F8, F14
可以通过使用寄存器重命名来消除
存在反相关
存在输出相关

## Slide 27
Basic Idea
基本思想
动态调度的流水线支持多条指令同时处于执行当中。
  要求：具有多个功能部件、或者功能部件流水化、或者兼而有之，形成超标量处理器的基础。
指令乱序完成带来的最大问题就是（精确）异常很复杂。
  动态调度的处理器要求对于一条会产生异常的指令来说，只有当处理器确切地知道该指令将被执行时，才允许它产生异常；
  但仍可能导致不精确异常，从而使异常处理后难以继续执行程序。

## Slide 28
Methods of Dynamic Instruction Schedule
动态指令调度的方法
记分牌算法
（Scorboard）
Tomasulo算法

## Slide 29
Scoreboard Algorithm
记分牌算法
最早出现在CDC6600计算机
  该机器用一个称为记分牌的硬件实现了对指令的动态调度。
  该硬件中维护着3张表，分别用于记录指令的执行状态、功能部件状态、寄存器状态以及数据相关关系等。
  它把前述5段流水线中的译码段ID分解成了两个段：流出和读操作数，以避免当某条指令在ID段被停顿时挡住后面无关指令的流动。
记分牌的目标：在没有结构冲突时，尽可能早地执行没有数据冲突的指令，实现每个时钟周期执行一条指令。

## Slide 30
Scoreboard Algorithm
记分牌算法
以浮点部件为例：
两个浮点乘法器
一个浮点除法器
一个浮点加法器
一个整数部件（访存、分支和整数运算）
每条指令都要经过记分牌，记分牌负责相关检测并控制指令的流出和执行。

## Slide 31
Scoreboard Algorithm——Stage 1
记分牌算法— —阶段1
流出（Issue）：指令流出，检测结构相关和WAW相关。
  如果当前流出指令所需的功能部件空闲，并且所有其他正在执行的指令的目的寄存器与该指令的不同（WAW相关），记分牌就向功能部件流出该指令，并修改记分牌内部的记录表。
  如果有结构相关或WAW相关，则该指令的发射暂停，并且也不发射后继指令，直到相关解除。

## Slide 32
Scoreboard Algorithm——Stage 2
记分牌算法— —阶段2
读操作数（Read operands）：没有数据相关时，读操作数。
  如果先前已发射的正在运行的指令不对当前指令的源操作数寄存器进行写操作，或者一个正在工作的功能部件已经完成了对该寄存器的写操作，则该操作数有效。操作数有效时，记分牌控制功能部件从寄存器读操作数，准备执行。
  记分牌在这一步动态地解决了RAW相关，指令可能会乱序执行。该阶段与流出合并起来就是5段流水中的ID阶段。

## Slide 33
Scoreboard Algorithm——Stage 3
记分牌算法— —阶段3
执行（Execution）：取到操作数后执行。
  取到操作数后，功能部件开始执行。当产生出结果后，就通知记分牌它已经完成执行。
  在浮点流水线中，这一段可能要占用多个时钟周期。
  该阶段相当于5段流水中的执行和访存阶段。

## Slide 34
Scoreboard Algorithm——Stage 4
记分牌算法— —阶段4
写结果（Write result）：检测WAR相关，结果写回寄存器。
  记分牌一旦知道执行部件完成了执行，就检测是否存在WAR冒险。如果不存在，或者原有的WAR冒险已消失，记分牌就通知功能部件把结果写入目的寄存器，并释放该指令使用的所有资源。
  如果检测到WAR冒险，就不允许该指令将结果写到目的寄存器，暂停该指令。

## Slide 35
Scoreboard Algorithm——Status Table
记分牌算法— —记录表
指令状态表：记录正在执行的各条指令已经进入到了哪一段。
功能部件状态表：记录各个功能部件的状态。每个功能部件有一项，每一项由以下9个字段组成
  Busy：忙标志，指出功能部件是否忙。初值为no；
  Op：该功能部件所要执行的操作；
  Fi：目的寄存器编号；
  Fj，Fk：源寄存器编号；
  Qj，Qk：指出向源寄存器Fj、Fk写数据的功能部件 ；
  Rj，Rk：标识源操作数Fj，Fk是否就绪的标志，yes表示操作数就绪且还未被读走；否则就被置为“no”。

## Slide 36
Scoreboard Algorithm——Status Table
记分牌算法— —记录表
结果寄存器状态表：每个寄存器在该表中有一项，用于指出哪个功能部件（编号）将把结果写入该寄存器。
  如果当前运行的指令都不以它为目的寄存器，则其相应项置为no。
  表中各项的初值为no（全0）。

## Slide 37
L.D F6, 34(R2)
L.D F2, 45(R3)
MULT.D F0, F2, F4
SUB.D F8, F6, F2
DIV.D F10, F0, F6
ADD.D F6, F8, F2
加法指令执行需要2个周期
乘法需要10个周期
除法需要40个周期
Integer整型部件需要1个周期
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
代码段存在以下相关性：
写后读相关：L.D和MULT.D、SUB.D，MULT.D和DIV.D，SUB.D和ADD.D；
读后写相关：DIV.D和ADD.D，SUB.D和ADD.D；
写后写相关：第一条L.D和ADD.D；
结构相关：ADD.D和SUB.D指令关于浮点加法部件，两个L.D指令关于整数部件。

## Slide 38
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例

## Slide 39
第1个周期
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: 第一条L.D发射

## Slide 40
第2个周期
问题：可以发射第2条L.D指令吗？
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: 第一条L.D读操作数
第二条L.D无法发射，因为存在结构相关

## Slide 41
第3个周期
问题：可以发射第3条MULT.D指令吗？
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: 第一条L.D执行完毕
第三条指令也无法发射，因为需要顺序发射
发射原则，没有结构相关、没有WAW数据相关，还有一个关键，就是顺序发射

## Slide 42
第4个周期
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: 仍然无法发射任何指令，

## Slide 43
第5个周期
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: 发射第二条L.D指令

## Slide 44
第6个周期
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: L.D读操作数
发射MULT.D指令

## Slide 45
第7个周期
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: L.D执行完毕，发射SUB.D指令
MULT.D指令无法读操作数，因为第二条L.D指令还未写回，存在写后读相关

## Slide 46
第8个周期（上）
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: 发射DIV.D指令

## Slide 47
第8个周期（下）
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: 第二条L.D指令写回

## Slide 48
第9个周期
问题：可以发射ADD.D指令吗？
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: MULT.D读操作数，SUB.D读操作数，均是F2。
但不发射ADD.D指令，因为结构冲突

## Slide 49
第10个周期
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例

## Slide 50
第11个周期
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: SUB.D指令执行完毕，SUB.D指令本身在后，却限制完毕

## Slide 51
第12个周期
问题：DIV.D指令可以读操作数了吗？
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: SUB.D写回结果
但DIV.D没办法执行，因为存在写后读相关（F0）

## Slide 52
第13个周期
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: 发射ADD.D指令

## Slide 53
第14个周期
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: ADD.D指令读操作数

## Slide 54
第15个周期
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例

## Slide 55
第16个周期
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: ADD.D执行完毕

## Slide 56
第17个周期
问题：为什么ADD.D指令不能写结果
WAR Hazard!
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: 但ADD.D不能写回结果，和DIVD存在读后写相关（F6）

## Slide 57
第18个周期
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例

## Slide 58
第19个周期
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: MUL.D指令执行完毕

## Slide 59
第20个周期
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: MULT.D写回结果

## Slide 60
第21个周期
问题：读后写（WAR）冒险仍然还存在
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: DIV.D读操作数
ADD.D还不能写

## Slide 61
第22个周期
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: DIV.D开始执行

## Slide 62
Continue…….
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
Notes: 运算浮点除法指令

## Slide 63
第61个周期
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例

## Slide 64
第62个周期
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例

## Slide 65
Scoreboard Algorithm——Example
记分牌算法— —示例
顺序流出（in-order issue）；乱序执行和提交（out-of-order execute & commit）

## Slide 66
Scoreboard Algorithm——Formal Description
记分牌算法— —形式化描述
符号约定
  FU：表示当前指令所要用的功能部件；
  D：目的寄存器的名称；
  S1、S2：源操作数寄存器的名称；
  Op：要进行的操作；
  Fj[FU]：功能部件FU的Fj字段（其他字段依此类推）；
  Result[D]：结果寄存器状态表中与寄存器D相对应的内容。其中存放的是将把结果写入寄存器D的功能部件的名称。

## Slide 67
Scoreboard Algorithm——Formal Description
记分牌算法— —形式化描述
指令流出（Issue）
  进入条件：
  not Busy[FU] & not Result[D]；// 功能部件空闲且没有写后写（WAW）冒险。
  计分牌内容修改：
  Busy[FU]←yes； // 把当前指令的相关信息填入功能部件状态表。功能部
  // 件状态表中各字段的含义见前面。
  Op[FU]←Op； // 记录操作码。
  Fi[FU]←D； // 记录目的寄存器编号。
  Fj[FU]←S1； // 记录第一个源寄存器编号。

## Slide 68
Scoreboard Algorithm——Formal Description
记分牌算法— —形式化描述
  Fk[FU]←S2； // 记录第二个源寄存器编号。
  Qj[FU]←Result[S1]； // 记录将产生第一个源操作数的部件。
  Qk[FU]←Result[S2]； // 记录将产生第二个源操作数的部件。
  Rj[FU]←not Qj[FU]； // 置第一个源操作数是否可用的标志。如果Qj[FU]为no，
  // 就表示没有操作部件要写S1，数据可用，置Rj[FU]为yes;
  // 否则置Rj[FU]为no。
  Rk[FU]←not Qk[FU]；// 置第二个源操作数是否可用的标志。
  Result[D]←FU； // D是当前指令目的寄存器，功能部件FU将把结果写入D。

## Slide 69
Scoreboard Algorithm——Formal Description
记分牌算法— —形式化描述
读操作数（Read operands）
  进入条件：
  Rj[FU] & Rk[FU]；// 两个源操作数都已就绪。
  计分牌内容修改：
  Rj[FU]←no； // 已经读走了就绪的第一个源操作数。
  Rk[FU]←no； // 已经读走了就绪的第二个源操作数。

## Slide 70
Scoreboard Algorithm——Formal Description
记分牌算法— —形式化描述
执行（Execution）
  结束条件：
  功能部件操作结束。
写结果（Write result）
  进入条件：
  f((Fj[f]Fi[FU] or Rj[f]=no)
  && (Fk[f]Fi[FU] or Rk[f]=no))；// 不存在WAR冲突。

## Slide 71
Scoreboard Algorithm——Formal Description
记分牌算法— —形式化描述
  计分牌内容修改：
  f(if Qj[f]=FU then Rj[f]←yes)；// 如果有指令在等待该结果（作为第一源操
  // 作数），则将其Rj置为yes，表示数据可用。
  f(if Qk[f]=FU then Rk[f]←yes)；// 如果有指令在等待该结果（作为第二源操
  // 作数），则将其Rk置为yes，表示数据可用。
  Qj[FU]←0； // 不再等待其他FU的计算结果。
  Qk[FU]←0；
  Result(Fi[FU])←0； // 释放目的寄存器Fi[FU]。
  Busy[FU]=no； // 释放功能部件FU。

## Slide 72
Scoreboard Algorithm——Pitfalls
记分牌算法— —缺陷
没有定向前推数据通路
记分牌的容量（指令窗口）决定了流水线能在多大范围内寻找不相关指令，该容量过小将限制ILP
仅局限于基本块内的调度（无重命名机制）
结构冲突时不能发射
WAW相关时不能发射
WAR相关通过等待解决

## Slide 73
Scoreboard Algorithm——Thoughts
记分牌算法— —思考
为什么WAW相关在一开始检测？能否放到在写回阶段检测？
  能，为了节省资源，在最后执行需加大表大小
寄存器结果状态表的作用是什么？如果没有这个表，记分牌能否正常工作？
  记录写入各个寄存器的功能单元部件，没有这个表不影响结果，因为其它表中的信息也包含了寄存器状态表的信息。