## Slide 1
Tomasulo Algorithm
Tomasulo算法
最早出现在IBM360/91计算机中的浮点部件
  基于360系列的统一指令系统和编译器来实现高性能，而不是设计和利用专用的编译器来提高性能，因此，需要依赖更多的硬件。
  IBM360只有4个双精度浮点寄存器，限制了编译器调度的有效性。
  IBM360访存时间和浮点计算时间都很长。
Tomasulo算法的核心思想：
  记录和检测指令相关，操作数一旦就绪就立即执行，把发生RAW冒险的可能性减少到最小。
  通过寄存器重命名来消除WAR冒险和WAW冒险。
Notes: CDC6600推出三年后
IBM 360 有memory-register 操作，8个浮点寄存器

## Slide 2
Tomasulo Algorithm
Tomasulo算法
  DIV.D F0，F2，F4
  ADD.D F6，F0，F8
  S.D F6，0（R1）
  SUB.D F8，F10，F14
  MUL.D F6， F10，F8
反相关（F8）
导致WAR冲突
输出相关（F6）
导致WAW冲突
  DIV.D F0，F2，F4
  ADD.D S，F0，F8
  S.D S，0（R1）
  SUB.D T，F10，F14
  MUL.D F6， F10，T
两个F8重命名为T
两个F6重命名为S
寄存器重命名
Register Renaming

## Slide 3
Tomasulo Algorithm— —Target Architecture
Tomasulo算法— —目标架构

## Slide 4
Tomasulo Algorithm— —Reservation Station
Tomasulo算法— —保留站
每个保留站中保存一条已流出并等待本功能部件执行的指令及相关信息。
保留站中的信息包括：操作码、操作数以及用于检测和解决冲突的信息。
  当一条指令流出的到保留站的时候，如果该指令的源操作数已经在寄存器中就绪，则将之取到该保留站中。
  如果操作数还没有计算出来，则在该保留站中记录将产生这个操作数的保留站的标识，即进行了寄存器重命名。
上图架构中，浮点加法器有3个保留站（ADD1、ADD2和ADD3）；浮点乘法器有2个保留站（MULT1，MULT2）。
每个保留站都有一个标识字段，唯一地标识了该保留站。

## Slide 5
Tomasulo Algorithm— —CDB
Tomasulo算法— —公共数据总线
公共数据总线CDB是一条重要的数据通路（资源）。
所有功能部件的计算结果都是送到CDB上，由它把这些结果直接送到（广播形式）各个需要该结果的地方。
在具有多个执行部件且采用多流出（即每个时钟周期流出多条指令）的流水线中，需要采用多条CDB。
Notes: CDB相当远旁路

## Slide 6
Tomasulo Algorithm— —Buffers
Tomasulo算法— —缓冲器
Load缓冲器和Store缓冲器，存放读/写存储器的数据或地址。
在load缓冲器的作用有3个：
  存放用于计算有效地址的数据；
  记录正在进行的load访存，等待存储器的响应；
  保存已经完成了的load的结果，等待CDB传输。
store缓冲器的作用有3个：
  存放用于计算有效地址的数据；
  保存正在进行的store访存的目标地址，等待存储数据的到达；
  保存该store的地址和数据，直到存储部件接收。

## Slide 7
Tomasulo Algorithm— —FP Registers and Instruction Queue
Tomasulo算法— —浮点寄存器和指令队列
浮点寄存器
  共有16个浮点寄存器：F0，F2，F4, …，F30
  它们通过一对总线连接到功能部件，并通过CDB连接到store缓冲器。
指令队列
  取指部件送来的指令放入指令队列
  指令队列中的指令按先进先出的顺序流出

## Slide 8
Tomasulo Algorithm— —Register Renaming
Tomasulo算法— —寄存器重命名
在Tomasulo算法中，寄存器重命名是通过保留站和流出逻辑来共同完成的。
  当指令流出时，如果其操作数还没有计算出来，则将该指令中相应的寄存器号重命名为将产生这个操作数的保留站的标识。
  指令流出到保留站后，其操作数寄存器号或者替换为数据本身（如果数据已经就绪），或者换成了保留站的标识，不再是寄存器编号。

## Slide 9
通过一个简单的例子来说明Tomasulo算法的基本思想

## Slide 13
Tomasulo Algorithm— —Features
Tomasulo算法— —特点
冲突检测和指令执行控制是分布的。每个功能部件的保留站中的信息决定了什么时候指令可以在该功能部件开始执行。
指令中的寄存器在保留站中用寄存器值或指向RS的指针代替，通过寄存器重命名避免WAR冒险和WAW冒险。
计算结果通过CDB直接从产生它的保留站传送到所有需要它的功能部件，而不用经过寄存器。

## Slide 14
Tomasulo Algorithm——Stage 1
Tomasulo算法— —阶段1
流出（Issue）：从指令队列的头部取一条指令。
  如果该指令的操作所要求的保留站有空闲的，就把该指令送到该保留站（设为r）。
    如果其操作数在寄存器中已经就绪，就将这些操作数送入保留站r。
    如果其操作数还没有就绪，就把将产生该操作数的保留站的标识送入保留站r。
    一旦被记录的保留站完成计算，它将直接把数据送给保留站r，即寄存器换名和对操作数进行缓冲，消除WAR冲突。
  完成对目标寄存器的预约工作，消除了WAW冒险。
  如果没有空闲的保留站，指令就不能流出，即发生了结构冒险。

## Slide 15
执行（Execution）
  当两个操作数都就绪后，本保留站就用相应的功能部件开始执行指令规定的操作。 依靠推迟执行的方法解决了RAW冒险。
  load和store指令的执行需要两个步骤：
    计算有效地址（要等到基地址寄存器就绪）
    把有效地址放入load或store缓冲器
  访存地址的计算按序进行，可有效避免存储器的冲突（不必须）。
Tomasulo Algorithm——Stage 2
Tomasulo算法— —阶段2

## Slide 16
写结果（Write result）
  功能部件计算完毕后，就将计算结果放到CDB上，所有等待该计算结果的寄存器和保留站（包括缓冲器）都同时从CDB上获得所需要的数据。
  保留站和缓冲器就相当于对程序员可见的体系结构寄存器的扩展，也称为虚拟寄存器或物理寄存器。
  保留站或缓冲器中的每一项均有一个唯一编码标识。
Tomasulo Algorithm——Stage 2
Tomasulo算法— —阶段3
Notes: 目标架构中5个保留站，6个缓冲器，4位编码即可。

## Slide 17
保留站中的每一项由以下7个字段组成
  Op：要对源操作数进行的操作。
  Qj，Qk：将产生源操作数的保留站号。
    若为“0”表示操作数已经就绪且在Vj或Vk中，或者不需要操作数。
  Vj，Vk：源操作数的值。
    对于每一个操作数来说，V或Q字段只有一个有效。
    Store 缓冲区有Vk域，用于存放要写入存储器的值
  Busy：为“yes”表示本保留站或缓冲单元“忙”。
  A：仅load和store缓冲器有该字段。开始是存放指令中的立即数字段，地址计算后存放有效地址。
Tomasulo Algorithm——Fields in RS
Tomasulo算法— —保留站中的字段

## Slide 18
Qi：寄存器状态表
  每个寄存器在该表中有对应的一项，用于存放将把结果写入该寄存器的保留站的编号。
  “0”表示当前没有正在执行的指令要写入该寄存器，也即该寄存器中的内容就绪。
  为了节省面积，可以直接在寄存器文件中增加一项。
Tomasulo Algorithm——Register Result Status
Tomasulo算法— —寄存器状态表

## Slide 19
L.D F6, 34(R2)
L.D F2, 45(R3)
MULT.D F0, F2, F4
SUB.D F8, F6, F2
DIV.D F10, F0, F6
ADD.D F6, F8, F2
加法指令执行需要2个周期
乘法指令需要10个周期
除法指令需要40个周期
加载指令需要2个周期
代码段存在以下相关性：
写后读相关：L.D和MULT.D、SUB.D，MULT.D和DIV.D，SUB.D和ADD.D；
读后写相关：DIV.D和ADD.D，SUB.D和ADD.D；
写后写相关：第一条L.D和ADD.D；
结构相关：ADD.D和SUB.D指令关于浮点加法部件，两个L.D指令关于整数部件。
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例

## Slide 20
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例

## Slide 21
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例
第1个周期

## Slide 22
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例
第2个周期
不同于记分牌算法，Tomasulo中可以流出多个Load等待执行
Notes: 第二条Load指令可以流出吗

## Slide 23
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例
第3个周期
MULT.D在保留站中寄存器被重命名（Load2）。
Load1（第一条L.D指令）执行结束，什么地方在等待这个结果？
Notes: F6寄存器

## Slide 24
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例
第4个周期
Load2（第二条L.D指令）执行结束，什么地方在等待这个结果？
Notes: 功能单元可以设计为流水线的
F2，Mult1和Add1

## Slide 25
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例
第5周期

## Slide 26
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例
第6个周期
流出ADD.D指令，回忆一下计分牌为什么不能流出这条指令？
Notes: 结构相关

## Slide 27
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例
第7个周期
ADD1（SUB.D指令）执行结束，什么地方在等待这个结果？
Notes: 保留站ADD2

## Slide 28
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例
第8个周期

## Slide 29
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例
第9个周期

## Slide 30
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例
第10个周期
ADD2（ADD.D指令）执行结束，什么地方在等待这个结果？
Notes: 结果寄存器F6

## Slide 31
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例
第11个周期
ADD.D指令写回结果，所有速度快的指令都已完成
Notes: 对比记分牌，记分牌要从寄存器里读，tomasulo从CDB读；即使结果没算完，由于tomasulo进行了重命名，所以ADD.D可以写回结果

## Slide 32
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例
第12个周期

## Slide 33
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例
第13个周期

## Slide 34
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例
第14个周期

## Slide 35
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例
第15个周期
Notes: MULT.D执行完毕

## Slide 36
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例
第16个周期
Notes: MULT.D写回结果，一个是F0，一个是保留站Mult2

## Slide 37
Continue…….
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例
Notes: 运算浮点除法指令

## Slide 38
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例
第55个周期

## Slide 39
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例
第56个周期
Mult2（DIV.D指令执行结束，什么地方在等待这个结果？ ）
Notes: F10寄存器

## Slide 40
Tomasulo Algorithm——Example
Tomasulo算法— —示例
第57个周期
顺序流出（发射），乱序执行和提交

## Slide 41
Tomasulo vs. Scoreboard
Tomasulo vs. Scoreboard
为什么scoreboard/6600所需时间较长?
  结构冲突
  没有定向技术
  没有重命名技术

## Slide 42
Tomasulo vs. Scoreboard
Tomasulo vs. Scoreboard
Tomasulo（IBM360/91）
  流水化的功能部件
  6个load/store
  3个加法，2个乘除法
  有结构冲突时不发射
  WAR：寄存器重命名避免
  WAW：寄存器重命名避免
  CDB广播结果
  分布式控制（保留站）
Scoreboard（CDC6600）
  多个功能部件
  1个load/store
  1个加法，2个乘法，1个除法
  有结构冲突时不发射
  WAR：停止发射
  WAW：停止发射
  无定向前推技术
  集中控制

## Slide 43
Tomasulo Algorithm——Formal Description
Tomasulo算法— —形式化描述
符号约定
  r：分配给当前指令的保留站或者缓冲器单元编号；
  rd：目标寄存器编号；
  rs、rt：操作数寄存器编号；
  imm：符号扩展后的立即数；
  RS：保留站；
  result：浮点部件或load缓冲器返回的结果；
  Qi：寄存器状态表；
  Regs[ ]：寄存器文件；

## Slide 44
Tomasulo Algorithm——Formal Description
Tomasulo算法— —形式化描述
符号约定
  Vj, Qj：与rs对应的保留站字段；
  Vk, Qk：与rt对应的保留站字段；
  Qi、Qj、Qk的内容或者为0，或者是一个大于0的整数。
    Qi为0表示相应寄存器中的数据就绪。
    Qj、Qk为0表示保留站或缓冲器单元中的Vj或Vk字段中的数据就绪。
    当它们为正整数时，表示相应的寄存器、保留站或缓冲器单元正在等待结果。

## Slide 45
指令流出（Issue）
  浮点运算指令
  进入条件：
  保留站有空闲表项（设为r）
  操作和各状态表内容修改：
  if (Qi[rs] ≠ 0) // 检测第一操作数是否就绪
  { RS[r].QjQi[rs] }; // 第一操作数没有就绪，进行寄存器换名，把将产生该操作数的保留站的
  // 编号放入当前保留站的Qj。该编号是一个大于0的整数。
  else { RS[r].VjRegs[rs]; //第一操作数就绪。把寄存器rs中的操作数取到当前保留站的Vj。
  RS[r].Qj0; } //置Qj为0，表示当前保留站的Vj的操作数就绪 。
Tomasulo Algorithm——Formal Description
Tomasulo算法— —形式化描述

## Slide 46
if （Qi[rt] ≠ 0） // 检测第二操作数是否就绪
{ RS[r].Qk  Qi[rt]; } // 第二操作数没有就绪，进行寄存器换名，即把将产生该操作数的保
// 留站的编号放入当前保留站的Qk。该编号是一个大于0的整数。
else { RS[r].Vk  Regs[rt] ； // 第二操作数就绪。把寄存器rt中的操作数取到当前保留站的Vk。
RS[r].Qk  0; } // 置Qk为0，表示当前保留站的Vk中的操作数就绪。
RS[r].Busy  yes； //置当前保留站为“忙”
RS[r].Op  Op； //设置操作码
Qi[rd]  r； // 把当前保留站编号r放入rd对应的寄存器状态表项，将来接收结果。
Tomasulo Algorithm——Formal Description
Tomasulo算法— —形式化描述

## Slide 47
  load和store指令
  进入条件：
  缓冲器有空闲表项（设为r）
  操作和各状态表内容修改：
  if (Qi[rs] ≠ 0) // 检测第一操作数是否就绪。
  { RS[r].QjQi[rs] } // 第一操作数没有就绪，进行寄存器换名，把将产生该操作数的保留站的
  // 编号存入当前缓冲器单元的Qj。
  else
  { RS[r].VjRegs[rs]; // 第一操作数就绪，把寄存器rs中的操作数取到当前缓冲器单元的Vj
  RS[r].Qj0; } // 置Qj为0，表示当前缓冲器单元的Vj中的操作数就绪。
Tomasulo Algorithm——Formal Description
Tomasulo算法— —形式化描述
Notes: rs是基址寄存器

## Slide 48
RS[r].Busy  yes； // 置当前缓冲器单元为“忙”
RS[r].A  Imm； // 把符号位扩展后的偏移量放入当前缓冲器单元的A字段
对于load指令：
Qi[rt]  r； // 把当前缓冲器单元的编号r放入load指令的目标寄存器rt所对应的寄存器状态表项，
// 以便rt将来接收所取的数据。
对于store指令：
if (Qi[rt] ≠ 0) // 检测要存储的数据是否就绪
{ RS[r].QkQi[rt]; } //该数据尚未就绪，进行寄存器换名，即把将产生该数据的保留站的编号放入
// 当前缓冲器单元的Qk。
else
{ RS[r].VkRegs[rt]；// 该数据就绪，把它从寄存器rt取到store缓冲器单元的Vk
RS[r].Qk0; } // 置Qk为0，表示当前缓冲器单元的Vk中的数据就绪。
Tomasulo Algorithm——Formal Description
Tomasulo算法— —形式化描述
Notes: rs是基址寄存器

## Slide 49
执行（Execution）
  浮点运算指令
  进入条件：(RS[r].Qj = 0) 且 (RS[r].Qk= 0) // 两个源操作数就绪
  操作和各状态表内容修改：进行计算产生结果
  load/store指令
  进入条件：(RS[r].Qj = 0) 且r成为load/store缓冲队列的头部
  操作和各状态表内容修改（第一步）：
  RS[r].ARS[r].Vj + RS[r].A； //计算有效地址
  对于load指令，完成有效地址计算后还要从Mem[RS[r].A]读取数据（第二步）。
Tomasulo Algorithm——Formal Description
Tomasulo算法— —形式化描述

## Slide 50
写结果（Write result）
  浮点运算和load指令
  进入条件：保留站r执行结束，且CDB就绪。
  操作和各状态表内容修改：
  x (if (Qi[x] == r ) ) // 对于任何一个正在等该结果的浮点寄存器x
  { Regs[x]  result; // 向该寄存器写入结果
  Qi[x]  0; } // 把该寄存器的状态置为数据就绪
  x (if(RS[x].Qj = r) ) // 对于任何一个正在等该结果// 作为第一操作数的保留站x
  { RS[x].Vj  result; // 向该保留站的Vj写入结果
  RS[x].Qj  0; } // 置Qj为0，表示该保留站的Vj中的操作数就绪
Tomasulo Algorithm——Formal Description
Tomasulo算法— —形式化描述

## Slide 51
  x (if（RS[x].Qk = r) ) // 对于任何一个正在等该结果作为第二操作数的保留站x
  { RS[x].Vk  result; // 向该保留站的Vk写入结果
  RS[x].Qk  0; } // 置Qk为0，表示该保留站的Vk中的操作数就绪。
  RS[r].Busy  no； // 释放当前保留站，将之置为空闲状态。
  store指令
  进入条件：保留站r执行结束，且RS[r].Qk = 0 //要存储的数据已经就绪
  操作和各状态表内容修改：
  Mem[RS[r].A]  RS[r].Vk; // 数据写入存储器，地址由store缓冲器单元的A字段给出。
  RS[r].Busy  no; //释放当前缓冲器单元，将之置为空闲状态。
Tomasulo Algorithm——Formal Description
Tomasulo算法— —形式化描述
Notes: rs是基址寄存器

## Slide 52
设Multiply执行阶段需要4个周期
第一次load需要8个周期 (cache miss), 第2次以后假设命中(hit)，加载初始地址为80
为清楚起见，下面我们也列出SUBI, BNEZ的时钟周期
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
Loop: L.D F0，0(R1)
MULT.D F4，F0，F2
S.D F4，0(R1)
SUBI R1，R1，#8
BNEZ R1，Loop

## Slide 53
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 |  |  |  | Load1 | No |  | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 |  |  |  | Load2 | No |  | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 |  |  |  | Load3 | No |  | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 |  |  |  | Store1 | No |  | 
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 |  |  |  | Store2 | No |  | 
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 |  |  |  | Store3 | No |  | 
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 |  | Mult1 | No |  |  |  |  |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 |  | Mult2 | No |  |  |  |  |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 0 | 80 | FU |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 54
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第1个周期
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | J | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 |  |  | Load1 | Yes | 80 | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 |  |  |  | Load2 | No |  | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 |  |  |  | Load3 | No |  | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 |  |  |  | Store1 | No |  | 
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 |  |  |  | Store2 | No |  | 
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 |  |  |  | Store3 | No |  | 
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 |  | Mult1 | No |  |  |  |  |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 |  | Mult2 | No |  |  |  |  |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 1 | 80 | FU | Load1 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 55
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第2个周期
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~ |  | Load1 | Yes | 80 | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 |  |  | Load2 | No |  | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 |  |  |  | Load3 | No |  | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 |  |  |  | Store1 | No |  | 
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 |  |  |  | Store2 | No |  | 
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 |  |  |  | Store3 | No |  | 
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 |  | Mult1 | YES | Multd |  | R(F2) | Load1 |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 |  | Mult2 | No |  |  |  |  |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 2 | 80 | FU | Load1 |  | Mult1 |  |  |  |  |  | 

## Slide 56
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第3个周期
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~ |  | Load1 | Yes | 80 | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 |  |  | Load2 | No |  | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 | 3 |  |  | Load3 | No |  | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 |  |  |  | Store1 | YES | 80 | Mult1
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 |  |  |  | Store2 | No |  | 
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 |  |  |  | Store3 | No |  | 
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 |  | Mult1 | YES | Multd |  | R(F2) | Load1 |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 |  | Mult2 | No |  |  |  |  |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 3 | 80 | FU | Load1 |  | Mult1 |  |  |  |  |  | 

## Slide 57
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
addr: 80
F0: Load 1
F4: Mult1
FP adders
Add1
Add2
Add3
FP multipliers
Mult1
Mult2
From Mem
FP Registers
Reservation
Stations
Common Data Bus (CDB)
To Mem
FP Op
Queue
Load Buffers
Load1
Load2
Load3
Load4
Load5
Load6
R(F2)
Load1
mul
Store
Buffers
Addr: 80
Mult1

## Slide 58
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第4个周期
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~ |  | Load1 | Yes | 80 | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 |  |  | Load2 | No |  | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 | 3 | 4 |  | Load3 | No |  | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 |  |  |  | Store1 | YES | 80 | Mult1
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 |  |  |  | Store2 | No |  | 
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 |  |  |  | Store3 | No |  | 
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 |  | Mult1 | YES | Multd |  | R(F2) | Load1 |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 |  | Mult2 | No |  |  |  |  |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 4 | 80 | FU | Load1 |  | Mult1 |  |  |  |  |  | 
发射SUBI指令
Notes: S.D进入执行阶段的第一步，计算地址

## Slide 59
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第5个周期
发射BNEZ指令
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~ |  | Load1 | Yes | 80 | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 |  |  | Load2 | No |  | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 | 3 | 4 |  | Load3 | No |  | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 |  |  |  | Store1 | YES | 80 | Mult1
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 |  |  |  | Store2 | No |  | 
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 |  |  |  | Store3 | No |  | 
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 |  | Mult1 | YES | Multd |  | R(F2) | Load1 |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 |  | Mult2 | No |  |  |  |  |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 5 | 80 | FU | Load1 |  | Mult1 |  |  |  |  |  | 

## Slide 60
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第6个周期
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~ |  | Load1 | Yes | 80 | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 |  |  | Load2 | Yes | 72 | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 | 3 | 4 |  | Load3 | No |  | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 | 6 |  |  | Store1 | YES | 80 | Mult1
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 |  |  |  | Store2 | No |  | 
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 |  |  |  | Store3 | No |  | 
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 |  | Mult1 | YES | Multd |  | R(F2) | Load1 |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 |  | Mult2 | No |  |  |  |  |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 6 | 72 | FU | Load2 |  | Mult1 |  |  |  |  |  | 
加载地址为72

## Slide 61
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第7个周期
对寄存器的操作都是第2次循环的指令
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~ |  | Load1 | Yes | 80 | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 |  |  | Load2 | Yes | 72 | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 | 3 | 4 |  | Load3 | No |  | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 | 6 |  |  | Store1 | YES | 80 | Mult1
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 7 |  |  | Store2 | No |  | 
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 |  |  |  | Store3 | No |  | 
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 |  | Mult1 | Yes | Multd |  | R(F2) | Load1 |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 |  | Mult2 | Yes | Multd |  | R(F2) | Load2 |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 7 | 72 | FU | Load2 |  | Mult2 |  |  |  |  |  | 

## Slide 62
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第8个周期
第1次循环和第2次循环重叠执行
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~ |  | Load1 | Yes | 80 | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 |  |  | Load2 | Yes | 72 | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 | 3 | 4 |  | Load3 | No |  | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 | 6 |  |  | Store1 | YES | 80 | Mult1
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 7 |  |  | Store2 | Yes | 72 | Mult2
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 | 8 |  |  | Store3 | No |  | 
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 |  | Mult1 | Yes | Multd |  | R(F2) | Load1 |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 |  | Mult2 | Yes | Multd |  | R(F2) | Load2 |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 8 | 72 | FU | Load2 |  | Mult2 |  |  |  |  |  | 

## Slide 63
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
addr: 80
addr: 72
F0: Load2
F4: Mult2
FP adders
Add1
Add2
Add3
FP multipliers
Mult1
Mult2
From Mem
FP Registers
Reservation
Stations
Common Data Bus (CDB)
To Mem
FP Op
Queue
Load Buffers
Load1
Load2
Load3
Load4
Load5
Load6
R(F2)
Load1
mul
R(F2)
Load2
mul
Store
Buffers
Addr: 80
Mult1
Addr: 72
Mult2

## Slide 64
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第9个周期
发射SUBI
Load1执行完毕
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~9 |  | Load1 | Yes | 80 | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 |  |  | Load2 | Yes | 72 | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 | 3 | 4 |  | Load3 | No |  | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 | 6 |  |  | Store1 | YES | 80 | Mult1
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 7 |  |  | Store2 | Yes | 72 | Mult2
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 | 8 |  |  | Store3 | No |  | 
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 |  | Mult1 | Yes | Multd |  | R(F2) | Load1 |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 |  | Mult2 | Yes | Multd |  | R(F2) | Load2 |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 9 | 72 | FU | Load2 |  | Mult2 |  |  |  |  |  | 
Notes: Load2 是否可以进入执行阶段？
Store2 是否可以进入执行阶段？

## Slide 65
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第10个周期
发射BNEZ
Load1写结果
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~9 | 10 | Load1 | No |  | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 |  |  | Load2 | Yes | 72 | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 | 3 | 4 |  | Load3 | No |  | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 | 6 |  |  | Store1 | YES | 80 | Mult1
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 7 |  |  | Store2 | Yes | 72 | Mult2
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 | 8 |  |  | Store3 | No |  | 
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 | 4 | Mult1 | Yes | Multd | M[80] | R(F2) |  |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 |  | Mult2 | Yes | Multd |  | R(F2) | Load2 |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 10 | 64 | FU | Load2 |  | Mult2 |  |  |  |  |  | 

## Slide 66
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第11个周期
Load3发射
F0由第3次循环的load装载地址为64的单元内容
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~9 | 10 | Load1 | No |  | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 | 11~ |  | Load2 | Yes | 72 | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 | 3 | 4 |  | Load3 | Yes | 64 | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 | 6 | 11 |  | Store1 | YES | 80 | Mult1
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 7 |  |  | Store2 | Yes | 72 | Mult2
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 | 8 |  |  | Store3 | No |  | 
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 | 3 | Mult1 | Yes | Multd | M[80] | R(F2) |  |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 |  | Mult2 | Yes | Multd |  | R(F2) | Load2 |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 11 | 64 | FU | Load3 |  | Mult2 |  |  |  |  |  | 

## Slide 67
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第12个周期
Load2写结果
为什么不发射第3次循环的乘法
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~9 | 10 | Load1 | No |  | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 | 11~ |  | Load2 | No |  | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 | 3 | 4 |  | Load3 | Yes | 64 | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 | 6 | 11 | 12 | Store1 | YES | 80 | Mult1
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 7 |  |  | Store2 | Yes | 72 | Mult2
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 | 8 |  |  | Store3 | No |  | 
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 | 2 | Mult1 | Yes | Multd | M[80] | R(F2) |  |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 | 4 | Mult2 | Yes | Multd | M[72] | R(F2) |  |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 12 | 64 | FU | Load3 |  | Mult2 |  |  |  |  |  | 

## Slide 68
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第13个周期
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~9 | 10 | Load1 | No |  | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 | 11~ |  | Load2 | No |  | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 | 3 | 4 |  | Load3 | Yes | 64 | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 | 6 | 11 | 12 | Store1 | YES | 80 | Mult1
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 7 | 13~ |  | Store2 | Yes | 72 | Mult2
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 | 8 |  |  | Store3 | No |  | 
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 | 1 | Mult1 | Yes | Multd | M[80] | R(F2) |  |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 | 3 | Mult2 | Yes | Multd | M[72] | R(F2) |  |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 13 | 64 | FU | Load3 |  | Mult2 |  |  |  |  |  | 
Load3开始执行

## Slide 69
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第14个周期
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~9 | 10 | Load1 | No |  | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 | 11~14 |  | Load2 | No |  | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 | 3 | 4 |  | Load3 | No |  | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 | 6 | 11 | 12 | Store1 | YES | 80 | Mult1
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 7 | 13~ |  | Store2 | Yes | 72 | Mult2
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 | 8 |  |  | Store3 | No |  | 
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 | 0 | Mult1 | Yes | Multd | M[80] | R(F2) |  |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 | 2 | Mult2 | Yes | Multd | M[72] | R(F2) |  |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 14 | 64 | FU | Load3 |  | Mult2 |  |  |  |  |  | 
Load3写结果

## Slide 70
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第15个周期
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~9 | 10 | Load1 | No |  | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 | 11~14 | 15 | Load2 | No |  | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 | 3 | 4 |  | Load3 | No |  | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 | 6 | 11 | 12 | Store1 | Yes | 80 | [80]*F2
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 7 | 13~ |  | Store2 | Yes | 72 | Mult2
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 | 8 |  |  | Store3 | No |  | 
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 |  | Mult1 | No |  |  |  |  |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 | 1 | Mult2 | Yes | Multd | M[72] | R(F2) |  |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 15 | 64 | FU |  |  | Mult2 |  |  |  |  |  | 
Mult1写结果

## Slide 71
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第16个周期
Mult2执行完毕
SD1写结果
发射第3个循环的乘法（Mult1）
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~9 | 10 | Load1 | No |  | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 | 11~14 | 15 | Load2 | No |  | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 | 3 | 4 | 16 | Load3 | No |  | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 | 6 | 11 | 12 | Store1 | No |  | 
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 7 | 13~16 |  | Store2 | Yes | 72 | Mult2
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 | 8 |  |  | Store3 | No |  | 
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 |  | Mult1 | Yes | Multd | R(F0) | R(F2) |  |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 | 0 | Mult2 | Yes | Multd | M[72] | R(F2) |  |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 16 | 64 | FU |  |  | Mult3 |  |  |  |  |  | 

## Slide 72
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第17个周期
Mult2写结果
第3个循环的乘法开始执行
发射SD3
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~9 | 10 | Load1 | No |  | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 | 11~14 | 15 | Load2 | No |  | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 | 3 | 4 | 16 | Load3 | No |  | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 | 6 | 11 | 12 | Store1 | No |  | 
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 7 | 13~16 | 17 | Store2 | Yes | 72 | [72]*F2
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 | 8 | 17 |  | Store3 | Yes | 64 | Mult3
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 | 3 | Mult1 | Yes | Multd | R(F0) | R(F2) |  |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 |  | Mult2 | No |  |  |  |  |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 17 | 64 | FU |  |  | Mult3 |  |  |  |  |  | 

## Slide 73
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第18个周期
SD2写结果
SD3开始执行
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~9 | 10 | Load1 | No |  | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 | 11~14 | 15 | Load2 | No |  | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 | 3 | 4 | 16 | Load3 | No |  | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 | 6 | 11 | 12 | Store1 | No |  | 
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 7 | 13~16 | 17 | Store2 | No |  | 
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 | 8 | 17 | 18 | Store3 | Yes | 64 | Mult3
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 | 2 | Mult1 | Yes | Multd | R(F0) | R(F2) |  |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 |  | Mult2 | No |  |  |  |  |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 18 | 64 | FU |  |  | Mult3 |  |  |  |  |  | 

## Slide 74
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第19个周期
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~9 | 10 | Load1 | No |  | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 | 11~14 | 15 | Load2 | No |  | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 | 3 | 4 | 16 | Load3 | No |  | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 | 6 | 11 | 12 | Store1 | No |  | 
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 7 | 13~16 | 17 | Store2 | No |  | 
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 | 8 | 17 | 18 | Store3 | Yes | 64 | Mult3
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 | 1 | Mult1 | Yes | Multd | R(F0) | R(F2) |  |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 |  | Mult2 | No |  |  |  |  |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 19 | 64 | FU |  |  | Mult3 |  |  |  |  |  | 

## Slide 75
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第20个周期
第3个循环的乘法执行完毕
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~9 | 10 | Load1 | No |  | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 | 11~14 | 15 | Load2 | No |  | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 | 3 | 4 | 16 | Load3 | No |  | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 | 6 | 11 | 12 | Store1 | No |  | 
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 7 | 13~16 | 17 | Store2 | No |  | 
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 | 8 | 17 | 18 | Store3 | Yes | 64 | Mult3
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 | 0 | Mult1 | Yes | Multd | R(F0) | R(F2) |  |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 |  | Mult2 | No |  |  |  |  |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 20 | 64 | FU |  |  | Mult3 |  |  |  |  |  | 

## Slide 76
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第21个周期
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~9 | 10 | Load1 | No |  | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 | 11~14 | 15 | Load2 | No |  | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 | 3 | 4 | 16 | Load3 | No |  | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 | 6 | 11 | 12 | Store1 | No |  | 
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 7 | 13~16 | 17 | Store2 | No |  | 
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 | 8 | 17 | 18 | Store3 | Yes | 64 | [64]*F2
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 |  | Mult1 | No |  |  |  |  |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 |  | Mult2 | No |  |  |  |  |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 21 | 64 | FU |  |  |  |  |  |  |  |  | 
第3次循环的乘法写回结果

## Slide 77
Tomasulo Algorithm——Loop
Tomasulo算法— —循环
第22个周期
Instruction Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ITER | Inst. | i | j | k | Issue | Exec | WR |  | Busy | Addr | Fu
 | 1 | LD | F0 | 0 | R1 | 1 | 2~9 | 10 | Load1 | No |  | 
 | 1 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 2 | 11~14 | 15 | Load2 | No |  | 
 | 1 | SD | F4 | 0 | R1 | 3 | 4 | 16 | Load3 | No |  | 
 | 2 | LD | F0 | 0 | R1 | 6 | 11 | 12 | Store1 | No |  | 
 | 2 | MULTD | F4 | F0 | F2 | 7 | 13~16 | 17 | Store2 | No |  | 
 | 2 | SD | F4 | 0 | R1 | 8 | 17 | 18 | Store3 | No |  | 
Reservation Station: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Time | Name | Busy | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | Code |  |  | 
 |  | Add1 | No |  |  |  |  |  | LD | F0 | 0 | R1
 |  | Add2 | No |  |  |  |  |  | MULTD | F4 | F0 | F2
 |  | Add3 | No |  |  |  |  |  | SD | F4 | 0 | R1
 |  | Mult1 | No |  |  |  |  |  | SUBI | R1 | R1 | #8
 |  | Mult2 | No |  |  |  |  |  | BNEZ | R1 | Loop | 
Register Result Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Clock | R1 |  | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | …… | F30
 | 24 | 64 | FU |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SD3写结果

## Slide 78
Why Tomasulo can Execute Loop overlap？
为何Tomasulo可以循环覆盖执行？
使用了寄存器重命名技术。
  不同的循环使用不同的物理寄存器 (dynamic loop unrolling).
  将代码中的静态寄存器名修改为保留站编号
  有效地增加了寄存器文件的大小
  避免了Scoreboard中无法解决的WAR和WAW冒险
  允许硬件做循环展开

## Slide 79
Branch Problem
分支问题
在循环展开的例子中，我们假设整数部件可以快速解决分支问题，以便进行循环重叠执行！
Loop: L.D F0, 0(R1)
MULT.D F4, F0, F2
S.D F4, 0(R1)
SUBI R1, R1, #8
BNEZ R1, Loop
如果分支依赖于multd,怎么办?
  需要能预测分支方向
  如果分支成功，我们就可以重叠执行循环