## Slide 1
主存系统
硬盘及RAID
新型存储器
Cache一致性
Memory System
存储系统

## Slide 2
Problems of Flash
闪存存在的问题
闪存所需的高压工艺很难与逻辑工艺集成且难以微型化
速度和功耗效率与DRAM有较大的差距
研究人员试图研究更快速度、更大容量、更低功耗以及与CMOS工艺兼容的新型非易失存储器
  阻变存储器
  磁存储器
  相变存储器

## Slide 3
Resistive Random Access Memory
阻变存储器
阻变存储器（RRAM）以阻变器件为基本单元，采用“三明治”结构
根据施加在金属氧化物上的电压不同，材料电阻在高阻和低阻间变化
电阻状态由高阻态变为低阻态的操作称为“set”，即置“1”
电阻状态由低阻态变为高阻态的操作称为“reset”，即置“0”
top electrode
metal oxide
bottom electrode
地线
阻变器件
晶体管
字线
位线
Notes: RRAM是非电荷存储机制,因此可以解决Flash中因隧穿氧化层变薄而造成的电荷泄漏问题,具有更好的可缩小性

## Slide 4
Resistive Random Access Memory
阻变存储器
优点：
  RRAM擦写速度较快
  耐久性高
  具备多位存储能力，提高了存储密度
缺点：
  丝状电阻导致扩展性差
  相邻单元串扰和器件微缩能力难以兼顾

## Slide 5
Magnetic Random Access Memory
磁存储器
磁存储器（MRAM）采用“三明治”结构的磁性隧道结（MTJ）构成
利用垂直自旋转移矩（spin-transfer torque，STT）来实现磁化翻转
当上、下两层中电子自旋方向相同时，阻值较小，实现了写入信息“0”
当上、下两层中电子自旋方向相反时，阻值较大，实现了写入信息“1”
reference layer
tunnel barrier
free layer
anode
cathod
reference layer
tunnel barrier
free layer
anode
cathod
信息0
信息1
Notes: 上下两层为磁性材料，分为固定层和可翻转层，中间位隧道节绝缘层。当电流流经MTJ时，电流被固定层极化，并运用STT特性来极化可翻转层，从而改变MTJ的状态。

## Slide 6
Magnetic Random Access Memory
磁存储器
优点：
  存储密度大，容量大
  无漏电流，静态功耗低
  可接近无限次的写入
  可作为SRAM、DRAM、Nand Flash的替代
缺点：
  写速度慢
  写能耗大

## Slide 7
Phase Change Random Access Memory
相变存储器
相变存储器（PCRAM）利用相变材料（GST）状态来存储数据
当GST处于晶体态时，表现为低阻率，存储信息“0”
当GST处于挥发态时，表现为高阻率，存储信息“1”
Notes: 晶体态挥发态：需要在短时间内施加一个大电流脉冲融化可编程区
挥发态静态态：长时间施加一个中等强度的电流脉冲到编程区，并把温度控制在结晶温度和熔化温度之间
例如Intel和Micro宣布的3D Xpoint存储器就是基于PCRAM技术的

## Slide 8
Phase Change Random Access Memory
相变存储器
优点：
  可扩展性好，容量大
  无漏电流，静态功耗低
  相近的读速率，可靠性高
缺点：
  写入速率慢（慢1个数量级）
  动态功耗大
  寿命低（ 107-108次写）
优点：
  字节寻址
  读写速度快（~1us vs. ~500us）
  寿命高（107 vs. 105）
缺点：
  无
相比DRAM
相比Flash

## Slide 9
主存系统
硬盘及RAID
新型存储器
Cache一致性
Memory System
存储系统

## Slide 10
Category of Parallel Computer System Architecture
并行计算机系统结构的分类
Flynn分类法
  SISD，单指令流单数据流，例如，普通CPU
  SIMD，单指令流多数据流，例如，向量处理器，GPU（SIMT）
  MISD，多指令流单数据流，只是概念模型，不存在这种计算平台
  MIMD，多指令流多数据流，例如，多核处理器，多处理器
MIMD已成为通用多处理机系统结构的选择，原因：
  MIMD具有灵活性
  MIMD可以充分利用商品化微处理器在性能价格比方面的优势

## Slide 11
Category of MIMD
MIMD的分类
集中式共享存储器结构
  最多由几十个处理器构成，各处理器共享一个集中式的物理存储器。
  这类机器有时被称为SMP（Symmetric shared-memory MultiProcessor，对称式共享多处理器）或UMA（Uniform Memory Access）。
分布式存储器结构
  存储器在物理上是分布的。
  每个节点包含：处理器、存储器、I/O、互连网络接口
  分布式存储器结构优于集中式共享存储器结构

## Slide 12
Category of MIMD
MIMD的分类
集中式共享存储器结构
分布式存储器结构

## Slide 13
将存储器分布到各结点有两个优点
  如果访存是针对本结点的局部存储器，则可降低对存储器和互连网络的带宽要求。
  对本地存储器的访问延迟时间小。
最主要的缺点
  处理器之间的通信较为复杂，且各处理器之间访问延迟较大。
簇：超级结点
  每个结点内包含个数较少（例如2～8）的处理器。
  处理器之间可采用另一种互连技术（例如总线）相互连接形成簇。
Category of MIMD
MIMD的分类

## Slide 14
共享地址空间
  物理上分离的所有存储器作为一个统一的共享逻辑空间进行编址。
  任何一个处理器可以访问该共享空间中的任何一个单元（如果它具有访问权），而且不同处理器上的同一个物理地址指向的是同一个存储单元。
  这类计算机被称为分布式共享存储器系统（DSM: Distributed Shared-Memory)或NUMA（NUMA: Non-Uniform Memory Access)
Memory System Architecture and Communication Mechanism
存储器系统结构和通信机制

## Slide 15
把每个结点中的存储器编址为一个独立的地址空间，不同结点中的地址空间之间是相互独立的。
  整个系统的地址空间由多个独立的地址空间构成。
  每个结点中的存储器只能由本地的处理器进行访问，远程的处理器不能直接对其进行访问。
  每一个处理器-存储器模块实际上是一台单独的计算机，因此，现在的这种机器多以集群的形式存在。
Memory System Architecture and Communication Mechanism
存储器系统结构和通信机制

## Slide 16
共享存储器通信机制
  共享地址空间的计算机系统采用。
  处理器之间是通过用load和store指令对相同存储器地址进行读/写操作来实现的。
消息传递通信机制
  多个独立地址空间的计算机采用。
  通过处理器间显式地传递消息来完成。
  消息传递多处理机中，处理器之间是通过发送消息来进行通信的，这些消息请求进行某些操作或者传送数据。
Memory System Architecture and Communication Mechanism
存储器系统结构和通信机制
Notes: 不同通信机制的优点：

## Slide 17
允许共享数据进入Cache，就可能出现多个处理器的Cache中都有同一存储块的副本。
当其中某个处理器对其Cache中的数据进行修改后，就会使得其Cache中的数据与其他Cache中的数据不一致。
Cache Coherence of Multiple Processors
多处理器的Cache一致性

## Slide 18
Cache Coherence of Multiple Processors
多处理器的Cache一致性
Notes: 由两个处理器（A和B）读写引起的Cache一致性问题（写直通）

## Slide 19
Cache Coherence of Multiple Processors
多处理器的Cache一致性
在实现Cache一致性的多处理器中，Cache提供两种功能：
  共享数据的迁移
    减少了对远程共享数据的访问延迟，也减少了对共享存储器带宽的要求。
  共享数据的复制
    不仅减少了访问共享数据的延迟，也减少了访问共享数据所产生的冲突。
通常，小规模多处理机是采用硬件方法来实现Cache的一致性。

## Slide 20
Cache Coherence of Multiple Processors
多处理器的Cache一致性
Cache一致性协议：在多个处理器中用来维护一致性的协议。
  监听式协议（snooping）：每个Cache除了包含物理存储器中块的数据拷贝之外，也保存着各个块的共享状态信息。
  目录式协议（directory）：物理存储器中数据块的共享状态被保存在一个称为目录的地方。

## Slide 21
Cache Coherence of Multiple Processors
多处理器的Cache一致性
采用两种方法来解决Cache一致性问题
  写作废：在处理器对某个数据项进行写入之前，保证它拥有对该数据项的唯一的访问权。(作废其它的副本)
  写更新：当一个处理器对某数据项进行写入时，通过广播使其它Cache中所有对应于该数据项的副本进行更新。

## Slide 22
Cache Coherence of Multiple Processors
多处理器的Cache一致性
例：监听总线、写作废方法举例（采用写直达法）。初始状态：CPU A、CPU B、CPU C都有X的副本。在CPU A要对X进行写入时，需先作废CPU B和CPU C中的副本，然后再将p写入Cache A中的副本，同时用该数据更新主存单元X。

## Slide 23
Cache Coherence of Multiple Processors
多处理器的Cache一致性
例：监听总线、写更新方法举例（采用写直达法）。假设：3个Cache都有X的副本。当CPU A将数据p写入Cache A中的副本时，将p广播给所有的Cache，这些Cache用p更新其中的副本。由于采用写直达法，所以CPU A还要将p写入存储器中的X。如果采用写回法，则不需要写存储器。

## Slide 24
Cache Coherence of Multiple Processors
多处理器的Cache一致性
写更新和写作废协议性能上的差别主要来自：
  在对同一个数据进行多次写操作而中间无读操作的情况下，写更新方法需进行多次写广播操作，而写作废方法只需一次作废操作。
  在对同一Cache块的多个字进行写操作的情况下，写更新方法对于每一个写操作都要进行一次广播，而写作废方法仅在对该块的第一次写时进行作废操作即可。
    写作废是针对Cache块进行操作，而写更新则是针对字（或字节）进行。
  考虑从一个处理器A进行写操作后到另一个处理器B能读到该写入数据之间的延迟时间，写更新协议的延迟时间较小。

## Slide 25
Snooping Protocol
监听协议
实现监听协议的关键有4个方面
  处理器之间通过一个可实现广播的互连机制相连，通常采用总线。
  当一个处理器的Cache响应本地CPU的访问时，如果它涉及到全局操作，其Cache控制器就要在获得总线的控制权后，在总线上发出相应的消息。
  所有处理器都一直在监听总线，它们检测总线上的地址在它们的Cache中是否有副本。若有，则响应该消息，并进行相应的操作 。
  写操作的串行化：由总线实现，即获取总线控制权的顺序性。

## Slide 26
Snooping Protocol
监听协议
Cache发送到总线上的消息主要有以下两种：
  RdMiss——读不命中
  WtMiss——写不命中
通过总线找到相应数据块的最新副本，然后调入本地Cache中。
  写直达Cache：因为所有写入的数据都同时被写回主存，所以从主存中总可以取到其最新值。
  写回Cache：获取数据的最新值会困难一些，因为最新值可能在某个Cache中，也可能在主存中。（后面的讨论只考虑写回法Cache）

## Slide 27
Snooping Protocol
监听协议
监听协议还增设了一条Invalidate消息，用来通知其他各处理器作废其Cache中相应的副本。
Cache的标识（tag）可直接用来实现监听。
作废一个块只需将其有效位置为无效。
给每个Cache块增设一个共享位。
  “1”：该块是被多个处理器所共享
  “0”：仅被某个处理器所独占

## Slide 28
Snooping Protocol
监听协议
在每个结点内嵌入一个有限状态控制器。
  该控制器根据来自处理器或总线的请求以及Cache块的状态，做出相应的响应。
每个数据块的状态取以下3种状态中的一种：
  无效（简称I）：Cache中该块的内容为无效。
  共享（简称S）：该块可能处于共享状态。
  已修改（简称M）：该块已经被修改过，并且还没写入存储器。块中的内容是最新的，系统中唯一的最新副本。

## Slide 29
Snooping Protocol
监听协议
情况1：相应来自处理器的请求
  不发生替换

## Slide 30
Snooping Protocol
监听协议
情况1：相应来自处理器的请求
  发生替换

## Slide 31
Snooping Protocol
监听协议
情况2：响应来自总线的请求

## Slide 32
监听协议的特点
  该协议之所以要广播和监听，是因为系统中没有一个集中的数据结构来记录Cache的状态。
  直接利用了多处理器系统中的已经存在的总线和Cache中的状态位。
  具有实现简单、成本较低的优点，适合于对称式共享存储器结构。
  当系统规模变大时，大量的总线广播会使得总线很快成为系统的瓶颈，广播和监听的机制使得监听一致性协议的可扩展性很差。
Snooping Protocol
监听协议

## Slide 33
Directory Protocol
目录协议
目录协议
  目录：一种集中的数据结构。对于存储器中的每一个可以调入Cache的数据块，在目录中设置一条目录项，用于记录该块的状态以及哪些Cache中有副本等相关信息。
  特点：对于任何一个数据块，都可快速地在唯一一个位置中找到相关的信息，避免了广播操作，适合于大规模分布式共享存储器结构。
  位向量：记录哪些Cache中有副本。
    每一位对应于一个处理器。
    长度与处理器的个数成正比。
    由位向量指定的处理机的集合称为共享集S。

## Slide 34
Directory Protocol
目录协议
分布式目录：目录与存储器一起分布到各结点中，从而对于不同目录内容的访问可以在不同的结点进行。

## Slide 35
Directory Protocol
目录协议
目录法最简单的实现方案：对于存储器中每一块都在目录中设置一项。目录中的信息量与M×N成正比。
  M：存储器中存储块的总数量
  N：处理器的个数
  由于M=K×N， K是每个处理机中存储块的数量，所以如果K保持不变，则目录中的信息量就与N2成正比。
  显然这种方法可扩展性很差，只有在处理器个数较少时才可行。因此，可以只给那些进入Cache的块设置目录项，或让目录项位数固定。

## Slide 36
Directory Protocol
目录协议
在目录协议中，存储块的状态有3种：
  未缓冲：该块尚未被调入Cache。所有处理器的Cache中都没有这个块的副本。
  共享：该块在一个或多个处理机上有这个块的副本，且这些副本与存储器中的该块相同。
  独占：仅有一个处理机有这个块的副本，且该处理机已经对其进行了写操作，所以其内容是最新的，而存储器中该块的数据已过时。这个处理器称为该块的拥有者。

## Slide 37
Directory Protocol
目录协议
本地结点、宿主结点以及远程结点的关系
  本地结点：发出访问请求的结点
  宿主结点：包含所访问的存储单元及其目录项的结点
  远程结点：拥有相应存储块的副本，可以和宿主结点是同一个结点，也可以不是同一个结点。

## Slide 38
Directory Protocol
目录协议

## Slide 39
Directory Protocol
目录协议
本地结点发给宿主结点（目录）的消息
  RdMiss（P，K）：处理机P读取地址为K的数据时不命中，请求宿主结点提供数据（块），并要求把P加入共享集。
  WtMiss（P，K）：处理机P对地址K进行写入时不命中，请求宿主结点提供数据，并使P成为所访问数据块的独占者。
  Invalidate（K）：请求向所有拥有相应数据块副本（包含地址K）的远程Cache发Invalidate消息，作废这些副本。

## Slide 40
Directory Protocol
目录协议
宿主结点（目录）发送给远程结点的消息
  Invalidate（K）：作废远程Cache中包含地址K的数据块。
  Fetch（K）：从远程Cache中取出包含地址K的数据块，并将之送到宿主结点。把远程Cache中那个块的状态改为“共享”。
  Fetch&Inv（K）：从远程Cache中取出包含地址K的数据块，并将之送到宿主结点。然后作废远程Cache中的那个块。

## Slide 41
Directory Protocol
目录协议
宿主结点发送给本地结点的消息
  DReply（D）：D表示数据内容，把从宿主存储器获得的数据返回给本地Cache。
远程结点发送给宿主结点的消息
  WtBack（K，D）：把远程Cache中包含地址K的数据块写回到宿主结点中， 该消息是远程结点对宿主结点发来的“取数据”或“取/作废”消息的响应。

## Slide 42
Directory Protocol
目录协议
本地结点发送给被替换块的宿主结点的消息
  MdSharer（P，K）：用于当本地Cache中需要替换一个包含地址K的块、且该块未被修改过的情况。这个消息发给该块的宿主结点，请求它将P从共享集中删除。如果删除后共享集变为空集，则宿主结点还要将该块的状态改变为“未缓存”（U）。
  WtBack2（P，K，D）：用于当本地Cache中需要替换一个包含地址K的块、且该块已被修改过的情况。这个消息发给该块的宿主结点，完成两步操作：①把该块写回；②进行与MdSharer相同的操作。

## Slide 43
Realization of Directory Protocol
目录协议的实现
在目录协议中，目录承担了一致性协议操作的主要功能：
  本地结点把请求发给宿主结点中的目录，再由目录控制器有选择地向远程结点发出相应的消息。
  发出的消息会产生两种不同类型的动作：
    更新目录状态
    使远程结点完成相应的操作

## Slide 44
Realization of Directory Protocol
目录协议的实现
响应本地Cache CPU请求

## Slide 45
Realization of Directory Protocol
目录协议的实现
远程结点中Cache块响应来自宿主结点的请求的状态转换图

## Slide 46
Realization of Directory Protocol
目录协议的实现
对于从本地结点发来的请求，目录所进行的操作包括
  向远程结点发送消息以完成相应操作。这些远程结点由共享集指出；
  修改目录中该块的状态；
  更新共享集合。
目录可能接收到3种不同的请求（假设这些操作都是原子的）
  读不命中
  写不命中
  数据写回

## Slide 47
Realization of Directory Protocol
目录协议的实现

## Slide 48
Realization of Directory Protocol
目录协议的实现
一个块处于未缓存状态时，对该块发出的请求及处理操作为：
  RdMiss（读不命中）
    将所要访问的存储器数据送往请求方处理机，且该处理机成为该块的唯一共享结点，本块的状态变成共享。
  WtMiss（写不命中）
    将所要访问的存储器数据送往请求方处理机，该块的状态变成独占，表示该块仅存在唯一的副本。其共享集合仅包含该处理机，指出该处理机是其拥有者。

## Slide 49
Realization of Directory Protocol
目录协议的实现
一个块处于共享状态时，其在存储器中的数据是当前最新的，对该块发出的请求及其处理操作为：
  RdMiss（读不命中）
    将存储器数据送往请求方处理机，并将其加入共享集合。
  WtMiss（写不命中）
    将数据送往请求方处理机，对共享集合中所有的处理机发送作废消息，且将共享集合改为仅含有该处理机，该块的状态变为独占。

## Slide 50
Realization of Directory Protocol
目录协议的实现
一个块处于独占状态时，该块的最新值保存在共享集合所指出的唯一处理机（拥有者）中，有三种可能的请求：
  RdMiss（读不命中）
    将“取数据”的消息发往拥有者处理机，将它所返回给宿主结点的数据写入存储器，并进而把该数据送回请求方处理机，将请求方处理机加入共享集合。
    此时共享集合中仍保留原拥有者处理机（因为它仍有一个可读的副本）。
    将该块的状态变为共享。

## Slide 51
Realization of Directory Protocol
目录协议的实现
  WtMiss（写不命中）
    该块将有一个新的拥有者。
    给旧的拥有者处理机发送消息，要求它将数据块送回宿主结点写入存储器，然后再从该结点送给请求方处理机。
    同时还要把旧拥有者处理机中的该块作废。把请求处理机加入共享者集合，使之成为新的拥有者。
    该块的状态仍旧是独占。
  WtBack（写回）
    当一个块的拥有者处理机要从其Cache中把该块替换出去时，必须将该块写回其宿主结点的存储器中，从而使存储器中相应的块中存放的数据是最新的（宿主结点实际上成为拥有者）。
    该块的状态变成未缓冲，其共享集合为空。

## Slide 52
Realization of Directory Protocol
目录协议的实现
目录的三种结构
  不同目录协议的主要区别主要有两个
    所设置的存储器块的状态及其个数不同
    目录的结构
  目录协议分为3类
    全映象目录、有限映象目录、链式目录

## Slide 53
Realization of Directory Protocol
目录协议的实现
全映象目录
  每一个目录项都包含一个N位（N为处理机的个数）的位向量，其每一位对应于一个处理器。
  优点：处理比较简单，速度也比较快
  缺点：
    存储空间的开销很大。
    目录项的数目与处理机的个数N成正比，而目录项的大小（位数）也与N成正比，因此目录所占用的空间与N2成正比。
    可扩放性很差。

## Slide 54
Realization of Directory Protocol
目录协议的实现

## Slide 55
Realization of Directory Protocol
目录协议的实现
有限映象目录
  提高其可扩放性和减少目录所占用的空间。
  核心思想：采用位数固定的目录项目
    限制同一数据块在所有Cache中的副本总数。
    例如，限定为常数m。则目录项中用于表示共享集合所需的二进制位数为：m×log2N。
    目录所占用的空间与N× 成正比。
  缺点：当同一数据的副本个数大于m时，必须做特殊处理。当目录项中的m个指针都已经全被占满，而某处理机又需要新调入该块时，就需要在其m个指针中选择一个，将之驱逐，以便腾出位置，存放指向新调入块的处理机的指针 。

## Slide 56
Realization of Directory Protocol
目录协议的实现

## Slide 57
Realization of Directory Protocol
目录协议的实现
链式目录
  用一个目录指针链表来表示共享集合。当一个数据块的副本数增加（或减少）时，其指针链表就跟着变长（或变短）。
  由于链表的长度不受限制，因而带来了以下优点：既不限制副本的个数，又保持了可扩展性。

## Slide 58
Realization of Directory Protocol
目录协议的实现
链式目录有两种实现方法
  单链法
    当Cache中的块被替换出去时，需要对相应的链表进行操作——把相应的链表元素（假设是链表中的第i个）删除。实现方法有以下两种：
      沿着链表往下寻找第i个元素，找到后，修改其前后的链接指针，跳过该元素。
      找到第i个元素后，作废它及其后的所有元素所对应的Cache副本
  双链法
    在替换时不需要遍历整个链表。
    节省了处理时间，但其指针增加了一倍，而且一致性协议也更复杂了。

## Slide 59
Realization of Directory Protocol
目录协议的实现